목  차

V 3.2

제 1 장 AIR-400K 설치 방법            					        2

제 2 장 AIR-400K와 연결된 PC 네트워크 환경설정

2-1 Window95/98/ME 기준(자동설정)						3

2-2 Window95/98/ME 기준(수동설정)						6

2-3 Window2000/XP(수동지정)							9

2-4 Window2000/XP(자동지정)							10

2-5 Mac OS TCP/IP설정(자동지정)						11

2-6 Mac OS TCP/IP설정(수동지정)						12

제 3 장 컴퓨터 Lan Card 초기화 방법

3-1 Windows 95/98/ME 기준							13

3-2 Windows 2000/XP 기준							14

제 4 장 인터넷 서비스별 설정방법

4-1 케이블 모뎀 및 VDSL 설정방법             				15

[두루넷,하나로 케이블,ADSL 자동접속 내장기능 외장형 모뎀인 경우]

4-2 DSL/ADSL 모뎀 설정 방법                  				16

4-3 고정 IP 셋팅 방법								18

4-4 PPTP 방식 셋팅 방법							19

제 5 장 무선랜 설정방법								22

부록A

1. DHCP서버    								23

2. 고급설정(가상서버, DMZ설정, 패킷필터, 정적라우터, e-mail체크, 유동DNS)	24

3. 상태(인터넷 연결 상태, 세션목록, 사용자 목록)				29

4. 기타설정(초기화, 설정저장, 펌웨어 업그레이드)				30

부록B 각통신사별 DNS주소							31

부록D 장애유형 및 조치방법							32

부록E 물리적 Reset방법								34

제품규격									34

제 1 장 Air-400K 설치방법

1-1. 전체 구성도.

1-2. Air-400K 공유기 케이블 연결.

Air-400K를 설치하여 여러대의 PC가 인터넷을 하기 위해서는 다음과 같은 방법으로 차례대로 설치해

주시기 바랍니다.

1단계: 위 그림처럼 ISP에서 제공된 외장형 모뎀의 랜케이블(RJ45 케이블)을 공유기 Air-400K의

WAN 포트에 연결합니다.

주의) 외장형 모뎀에서 사용했던 케이블을 그대로 사용해 주십시오.

2단계: Air-400K의 각 LAN 포트에서 컴퓨터의 LAN 카드로 다이렉트 케이블을 이용해서 연결합니다.

(제공된 케이블은 다이렉트 케이블입니다.)

3단계: 모든 외부적인 연결이 정상적으로 되었으면 공유기 전원을 켜 주시고 LED상태를 통하여 정상작동여부를 점검해주십시오.

( LED 정상 확인사항

Power : 점등, Internet : 점멸(1초 주기로 깜박임), PC와 연결된 LAN링크 점등을 확인합니다.

4단계: 한대의 PC에서 다음 제2장부터 제4장까지 차례대로 설정하여주시면 인터넷 공유는 가능하므로

나머지 PC들은 제2장의 네트워크 설정만 해주시면 됩니다.

제 2 장 Air-400K와 연결된 PC 네트워크 환경 설정

## ※ 네트워크 설정방식은 “IP 자동지정 방식”과 ”IP 수동지정 방식” 두 가지가 있습니다.

## 기본적으로 “IP 자동지정 방식”의 셋팅 방법을 권장 합니다.

## 2-1. Window95/98/ME 기준 (IP 자동지정 방식 : DHCP 방식)

## 2-1-1. 윈도우의 시작버튼에서 설정 => 제어판에서 “네트워크”를 실행합니다.

네트워크 구성 TAB에서 TCP/IP를 선택하고 [등록정보]를 클릭합니다.

주의) TCP/IP가 여러 개가 있을 경우, 공유기에 연결된 해당 랜카드의 TCP/IP를 선택해주십시오.

2-1-2. IP 주소에서 자동으로 “IP 주소 받기”(Window ME) 또는 “자동으로 IP 주소 지정”

(Windows 95/98)를 체크해 주십시오.

2-1-3. [WINS 구성]을 선택하고 [WINS Resolution에 DHCP 사용]을 체크하십시오

.

2-1-4. [게이트웨이]를 선택합니다. 아무값도 입력하지 않습니다.

설치된 게이트웨이 항목이 있으면 모두 제거해 주십시오.

2-1-5. [DNS 구성]을 선택하고 [DNS 사용 안함]을 체크해 주십시오.

2-1-6. 기타 바인딩, 고급, NetBIOS 는 디폴트값 그대로 두십시오.

다음에 나오는 제3장 컴퓨터 LAN Card 초기화 방법과, 제4장 인터넷 서비스별 설정방법을 따라

하시면 인터넷 공유설정은 끝나게 됩니다.

[찾아보기에서 해당 페이지로 이동하시면 됩니다.]

찾아보기)

제 3 장 컴퓨터 Lan Card 초기화 방법

3-1 Windows 95/98/ME 기준—-------------13Page로 이동

3-2 Windows 2000/XP 기준----------------14Page로 이동

제 4 장 인터넷 서비스별 설정방법

4-1 케이블 모뎀 및 VDSL 설정방법----------15Page로 이동

4-2 DSL/ADSL 모뎀 설정 방법--------------16Page로 이동

4-3 고정 IP 셋팅 방법--------------------18Page로 이동

4-4 PPTP 방식 셋팅 방법------------------19Page로 이동

## 2-2. Window95/98/ME 기준 (IP 수동지정 방식)

## 2-2-1. 윈도우의 시작버튼에서 설정->제어판에서 “네트워크”를 실행합니다.

네트워크 구성 TAB에서 TCP/IP를 선택하고 등록정보를 클릭합니다.

주의) TCP/IP 구성요소가 여러 개일 경우에는 공유기에 연결된 해당 랜 카드의 TCP/IP를 선택하십시오

2-2-2. IP 주소에서 “IP 주소 지정”(Windows ME) 또는 “할당된 IP 주소 사용”(Windows95/98)

를 체크하십시오. 그리고 [IP 주소]와 [서브넷 마스크]를 입력하십시오.

1) IP 주소는 192.168.123.XXX (XXX는 1 ~ 99, 200~253번 사이의 값을 임의로 주십시오.

(100 ~ 199번 사이의 값은 되도록 피해 주십시오. 이 주소는 자동 주소할당대역입니다)

2) 서브넷 마스크 :255.255.255.0 를 입력하세요.

2-2-3. [WINS 구성]을 선택하고 [WINS Resolution 사용 안함]를 체크하십시오.

2-2-4. [게이트웨이]를 선택합니다. 그리고 새 게이트웨이에 192.168.123.254를 입력하고 반드시 [추가]

버튼을 클릭하십시오.

2-2-5. [DNS구성]을 선택하고 [DNS사용]에 체크해 주십시오.  그리고 호스트 란에 임의의 이름을 적어

주시고 DNS서버검색 순서(Windows ME) 또는 “찾을 DNS서버 주소”(Windows95/98)에 ISP사에서

지정된 IP Address 를 적은 다음 [추가] 버튼을 클릭해 주십시오.

2-2-6.  기타 바인딩, 고급, NetBIOS 는 디폴트값으로 두십시오.

“IP수동지정방식”으로 설정한 후“제4장 인터넷 서비스별 설정방법” 을 따라하시면 모든 설정과정은

끝나게 됩니다.

[찾아보기에서 해당 페이지로 이동하면 됩니다.]

찾아보기)

제 4 장 인터넷 서비스별 설정방법

4-1 케이블 모뎀 및 VDSL 설정방법----------15Page로 이동

4-2 DSL/ADSL 모뎀 설정 방법--------------16Page로 이동

4-3 고정 IP 셋팅 방법--------------------18Page로 이동

4-4 PPTP 방식 셋팅 방법------------------19Page로 이동

2-3. Window 2000/XP 기준 (IP 수동지정 방식)

2-3-1. 윈도우의 시작버튼에서 설정->제어판에서 “네트워크 및 전화접속연결”을 실행합니다.

2-3-2. 네트워크 및 전화접속연결 중 “로컬영역연결”을 실행하면 아래와 같은 그림이 표시됩니다.

로컬영역연결 [등록정보]를 클릭합니다.

2-3-3. 아래와 같은 화면이 나타납니다.

네트워크 구성 중 “인터넷 프로토콜(TCP/IP)”을 선택하고 등록정보를 클릭합니다.

2-3-4. 다음 화면에서 아래와 같이 설정을 하십시오.

( “다음 IP 주소 사용”을 선택합니다. "IP주소"는 192.168.123.1~253 까지 사용가능합니다.

100~199번 주소값은 DHCP (자동할당) 대역폭이기 때문에 고정 IP 셋팅값을 1~99, 200~253

사이의 값을 사용해 주십시오. "서브넷 마스크"에는 255.255.255.0을 입력하세요. "기본 게이트웨이"

에는 AIR-400K의  IP주소를 입력하세요. AIR-400K의 IP주소 기본값은 192.168.123.254입니다.

( “다음 DNS 서버 주소 사용”을 선택하고 "기본설정 DNS 서버 /  보조 DNS 서버"에는 ISP(인터넷

서비스업체)의 DNS주소를 입력하면 됩니다. 위의 셋팅은 한국통신을 기준으로 셋팅한 화면입니다. (부록 B 의 각 통신사별 DNS Address를 참조 하십시오).

( 고급사양은 셋팅하실 필요가 없습니다.

“IP수동지정방식”으로 설정하신 후 제4장의 “인터넷 서비스별 설정방법”에 따른 설정을 따라하시면 모든

설정이 끝나게 됩니다.

[찾아보기에서 해당 페이지로 이동하면 됩니다.]

찾아보기)

제 4 장 인터넷 서비스별 설정방법

4-1 케이블 모뎀 및 VDSL 설정방법----------15Page로 이동

4-2 DSL/ADSL 모뎀 설정 방법--------------16Page로 이동

4-3 고정 IP 셋팅 방법--------------------18Page로 이동

4-4 PPTP 방식 셋팅 방법------------------19Page로 이동

2-4. Window 2000/XP 기준 (IP 자동 지정 방식)

설정 방법은 10 Page 수동지정 방식의 2-3-4번 그림에서 “자동으로 IP 주소 받기”와 “자동으로 DNS서버

주소받기”를 선택한 후 [확인]하면 됩니다.

다음에 나오는 제3장 LAN Card 초기화 방법, 제4장 인터넷 서비스별 설정방법을 따라하시면 인터넷 공유

설정은 끝나게 됩니다.

[찾아보기에서 해당 페이지로 이동하시면 됩니다.]

찾아보기)

제 3 장 컴퓨터 Lan Card 초기화 방법

3-1 Windows 95/98/ME 기준—-------------13Page로 이동

3-2 Windows 2000/XP 기준----------------14Page로 이동

제 4 장 인터넷 서비스별 설정방법

4-1 케이블 모뎀 및 VDSL 설정방법----------15Page로 이동

4-2 DSL/ADSL 모뎀 설정 방법--------------16Page로 이동

4-3 고정 IP 셋팅 방법--------------------18Page로 이동

4-4 PPTP 방식 셋팅 방법------------------19Page로 이동

2-5. Mac OS TCP/IP 설정 (IP 자동 지정 방식)

- "조절판"에서 "TCP/IP"을 선택하세요.

- "연결"은 "이더넷"을 선택하고, "구성"은 "DHCP서버 사용하기"로 맞추면 됩니다.

"TCP/IP" 윈도우를 닫을 때  변경사항을 "저장"하면 됩니다. DHCP클라이언트ID 및 다른 부

분에는 아무값도 입력하지 않아도 됩니다.

- 아래 그림은 사용자마다 설정이 조금씩 다를 수 있습니다

2-6. Mac OS TCP/IP 설정 (IP 수동지정 방식)

사용자의 LAN에 이미 DHCP서버가 있거나 SOHO ROUTER(AIR-400K)의 DHCP서버기능을 통한 IP주소 자동 지정기능을 사용하지 않을 경우는 IP주소지정을 수동으로 할 수 있습니다.

( "조절판"에서 "TCP/IP"을 선택하세요.

( "연결"은 "이더넷"으로 맞추고, "구성"은 "수동"으로 맞추면 됩니다.

- "IP주소"는 192.168.123.1부터 시작해서 192.168.123.253 까지 사용 가능합니다.

- 각 장비의 IP주소 4개의 숫자중 마지막 자리 숫자가 서로 틀려야 합니다.

- IP주소 입력은 192.168.123.XXX 형식입니다. 여기서 XXX는 1~99, 200~253의 값을 사용하여야

하며 100~199번 사이의 값은 자동 대역폭 입니다.

- "하위네트 주소"에는 255.255.255.0을 입력하세요. "라우터 주소"에는 공유기 AIR-400K의

IP 주소를 입력하세요.  AIR-400K의 IP주소 기본값은 192.168.123.254 입니다.

- "이름서버주소"에는 인터넷서비스업체에서 "DNS"주소로 제공한 값을 입력합니다.

아래 그림의 셋팅은 한국통신을 기준으로 셋팅한 화면 입니다.

(부록 A 의 각 통신사별 DNS Address를 참조 하십시오)

- “TCP/IP" 윈도우를 닫을 때 변경사항을 "저장"하면 됩니다.

( 아래 그림은 사용자의 설정마다 조금 다를수 있습니다.

“IP수동지정방식”으로 셋팅한후 바로 제4장 인터넷 서비스별 설정방법을 따라하시면 모든 설정과정은

끝나게 됩니다.    찾아보기)  제4장 인터넷 서비스별 설정방법

제 3 장 컴퓨터 LAN CARD 초기화 방법

3-1.  Windows 95/98/ME 기준

1. 윈도우 95/98/ME 의 화면에서 시작 선택 => 실행 선택 => winipcfg 입력하고 엔터

다음의 IP구성창이 나오면 세모 버튼을 눌러 해당 랜카드를 선택해 주십시오.

- “해제”버튼을 누르면 IP주소, 서브넷마스크, 기본게이트웨이의 값이 모두 0.0.0.0 할당됩니다.

3.  “갱신” 버튼을 눌러 IP주소, 서브넷마스크, 기본게이트웨이의 값을 셋팅해 주십시오.

( IP주소가 192.168.123.XXX (XXX는 자동지정된 100~199번 사이의 값 ).

( 서브넷 마스크가  255.255.255.0

( 기본 게이트웨이가  192.168.123.254 이여야 합니다.

다음 제4장의 인터넷 서비스별 설정방법을 하시면 모든 셋팅 과정은 끝나게 됩니다.

3-2.  Windows 2000/XP 기준

- 시작 => 실행 => CMD입력 엔터  => 명령프롬프트창

- ipconfig 명령 : 현재 컴퓨터에 셋팅된 IP 주소를 보여 줍니다.

- ipconfig /release 명령 : 현재 컴퓨터에 셋팅된 IP 주소을 해제해 줍니다.

EX) C:\>ipconfig /release  를 입력하고 엔터합니다.

- ipconfig /renew  명령 : 새로운 IP값으로 셋팅해 줍니다.

EX) C:\>ipconfig /renew 를 입력하고 엔터합니다.

아래와 같이 IP주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 값이 셋팅되면 정상입니다.

예)  IP 주소 : 192.168.123.xxx ( xxx : 100~199번 사이 값),

서브넷마스크 : 255.255.255.0          게이트웨이 : 192.168.123.254

다음 제4장 인터넷 서비스별 설정방법을 따라하시면 모든 설정과정은 끝나게 됩니다.

[어댑터 주소가 해제 되지 않는 경우의 조치법]

(  IP주소가 192.168.123.XXX 가 아니고 그외의 값이 나올경우(예 : 169.xxx.xxx.xxx )

해결1) 컴퓨터와 AIR-400K 사이의 연결이 제대로 안되어 있는 경우입니다.

▶ 컴퓨터와 AIR-400K 사이의 연결 케이블을 체크하고 AIR-400K 의 전원이

켜져 있는지 확인 합니다.(케이블의 단선 유무확인 및 다이렉트 케이블을 사용할 것)

▶ AIR-400K 의 전원을 껏다 켜고 컴퓨터를 재부팅후 winipcfg를 이용해 위의

“컴퓨터 LAN 카드 초기화” 방법대로 다시 시도.

해결2)  네트웍크의 “랜 카드” 또는 “랜 카드 어댑터”가 이상한 경우입니다.

▶ 네트웍크 구성요소의 모든 리스트를 제거후 다시 설치해 본다.

▶ 네트워크 등록정보의 TCP/IP를 수동(임의값)으로 설정해 주세요.

▶ 수동지정 후 ping 명령을 이용해 Air-400K 까지의 연결을 확인해 본다.

PING 명령 사용예(라우터와의 연결상태 및 선로상태를 체크할 수 있습니다.)

예) ping 192.168.123.254  –t

Reply from 192.168.123.254: bytes=32 time=3ms TTL=64

=> 위와 같은 메시지가 계속 출력되면 라우터와의 연결이 정상입니다.

Request timed out

=> 위와 같은 메시지가 계속해 나오면 라우터와의 연결에 이상이 있음.

제 4 장

인터넷 서비스별 설정 방법

4-1. 케이블 모뎀 및 VDSL 설정방법

* 두루넷, 신비로, 하나로 Cable 모뎀, 네스팟, 엔토피아, VDSL 또는 B&A 방식인 경우

* ADSL 모뎀중 [자동접속기능내장] 외장형 모뎀인 경우

주의) 케이블 모뎀의 경우 처음에 인터넷을  연결했던  PC를 인터넷 공유기와 연결을 하여 셋팅을 하셔야

합니다.

- 인터넷 익스플로어(Internet Explorer) 에서 아래화면처럼 http://192.168.123.254/ 를 주소에 입력하고

엔터하면 “네트워크 암호 입력” 팝업창이 나옵니다.

다음의 “네트워크 암호 입력창”이 나오면 아무 입력없이 [확인] 버튼을 바로 누릅니다.

- 기본 화면인 케이블 모뎀 설정 화면이 나옵니다.

3) 아래의 세부내용은 특별히 설정을 하지 않아도 됩니다.

* 어댑터 주소 : 컴퓨터의 맥 어드레스 관리부분입니다. 기본 설정대로 두면 됩니다.

* 장치/컴퓨터 이름 : 임의의 이름을 부여할수 있습니다. 기본 설정대로 두면 됩니다.

* 도메인 이름 : 사용자가 원하는 도메인 이름을 부여합니다. 기본 설정대로 두면 됩니다.

* DNS 서버 : ISP(한국통신,하나로) 에서 부여한 DNS 주소를 입력합니다.

“자동” 선택시 기본 설정 그대로 두면됩니다.

4) 모든설정이 끝나면 위그림 하단의 [저장]버튼을 클릭한후 인터넷 창을 닫고 나오면 됩니다.

주의) 인터넷이 안될경우

①  외장형 모뎀과  인터넷 공유기를 모두 껏다 켠후 10분정도 기다린후에 인터넷이

되는지 확인하시기 바랍니다.

②  맥 어드레스를 설정해주는 방법입니다. 아래 그림의 상태->사용자 목록->”Node

address” 부분에 해당되는 16진수 숫자 맥어드레스를 윗그림(15page 2번그림)의  인터넷 설정부분

장치정보->어댑터 주소에서 [수정]에 체크를 하고 16진수 숫자(맥 어드레스) 그대로 입력을 해줍니다.

외장형 모뎀으로부터 IP를 제대로 받아오지 못하는 경우, 외장형 모뎀과 공유기의 전원을 off하신후, 외장형 모뎀의 전원을 먼저 on을 합니다. 외장형 모뎀의 LED가 정상인 상태로 점등이 완료가 되면, 공유기의 전원을 on을 한 후, 공유기의 설정에서 상태를 클릭하여 IP를 외장형 모뎀으로부터 받고 있는지 확인하시기 바랍니다.

4-2. DSL/ADSL 모뎀 설정 방법

* 한국통신 ADSL, 하나로 통신 ADSL 등.

주의) ADSL 모뎀중 [자동접속기능내장] 외장형모뎀인 경우 [4-1. 케이블 모뎀 및 VDSL 설정방법(15page)]

으로 반드시 설정 해야 합니다.

해당 모뎀) MGA500F (주)맥시스템, Neobit 1012VA 네투스 테크놀러지(주), TZ-3200E 트리쯔,

HIGATE K12L009 ㈜하이텔링크, 기타 자동접속내장 기능을 가진 외장형 모뎀.

- 인터넷 익스플로어(Internet Explorer) 에서 아래화면처럼 http://192.168.123.254/ 를 주소에 입력하고

엔터하면 “네트워크 암호 입력” 팝업창이 나옵니다.

다음의 “네트워크 암호 입력창”이 나오면 아무 입력없이 [확인] 버튼을 바로 누릅니다.

- 먼저 4개의 인터넷 연결 목록에서 [DSL/ADSL 모뎀]을 선택합니다.

3) 다음은 입력해야 하는 세부 내용입니다. 설명대로 입력을 해주시면 됩니다.

밑줄친 부분은 필수 입력란 입니다. 나머지는 기본설정대로 두어도 됩니다.

* 어댑터 주소 : 맥 어드레스 관리 부분은 기본 설정대로 두면 됩니다.

* 장치/컴퓨터 이름 : 임의의 이름을 부여할수 있습니다. 기본 설정대로 두면 됩니다.

* 도메인 이름 : 사용자가 원하는 도메인 이름을 부여합니다. 기본 설정대로 두면 됩니다.

* 사용자 아이디 : ISP(한국통신,하나로) 에서 부여한 사용자 아이디를 입력합니다.

* 비밀번호,확인 : ISP(한국통신,하나로)에서 부여한 사용자 비밀번호를 입력하고

확인합니다.

* PPPoE 계정 : 여러 개의 계정이 있을 때 3개까지 계정 프로필을 만들수 있습니다.

기본 설정대로 둡니다.

* 최대 패킷 사이즈 : 전송 패킷에 대한 크기를 제어할수 있습니다. 기본 설정대로 둡니다. 인터넷의 속도가 느려지거나 끊김등의 현상이 있을 경우 이 MTU(최대 패킷 사이즈)를 조절하여 사용하시기 바랍니다.

* 고정 IP 주소,기본,보조 DNS 서버 : 기본 설정대로 상태로 둡니다.

* 정지 대기 시간[  ]이면 자동 끊김 : 정해진 시간동안 활동이 없을 때 인터넷 연결을 끊게 되며 기본 설정대로 두면 됩니다.

* 자동 재연결:인터넷이 끊겼을 때 자동으로 연결시도를 합니다. 체크를 해줍니다.

주의)사용자 아이디 입력시 하나로통신의 경우 unicorn@hanaro처럼 해당아이디 뒤에 @hanaro를 함께 입력을 해줍니다.

4) 모든설정이 끝나면 위그림 하단의 [저장]버튼을 클릭한후 인터넷 창을 닫고 나오면

됩니다.

4-3. 고정 IP 설정 방법

* 유동 IP가 아닌 ISP로부터 고정 IP를 부여 받아 사용하는 경우

1) 인터넷 익스플로어(Internet Explorer) 에서 아래화면처럼 http://192.168.123.254/ 를 주소에 입력하고

엔터하면 “네트워크 암호 입력” 팝업창이 나옵니다.

다음의 “네트워크 암호 입력창”이 나오면 아무 입력없이 [확인] 버튼을 바로 누릅니다.

2) 먼저 4개의 인터넷 연결 목록에서 [고정 IP 주소]을 선택합니다.

3) 다음은 입력해야 하는 세부 내용입니다. 설명대로 입력을 해주시면 됩니다.

밑줄친 부분은 필수 입력란 입니다. 나머지는 기본설정대로 두어도 됩니다.

* 어댑터 주소 : 맥 어드레스 관리 부분은 기본 설정대로 두면 됩니다.

* 장치/컴퓨터 이름 : 임의의 이름을 부여 할 수 있습니다. 기본 설정대로 두면 됩니다.

* 도메인 이름 : 사용자가 원하는 도메인 이름을 부여합니다. 기본 설정대로 두면 됩니다.

* IP 주소 : ISP 에서 할당 받은 IP address 를 입력합니다.

* 서브넷 마스크 : ISP 에서 할당 받은 Subnet mask 를 입력합니다.

* 게이트 웨이 : ISP 에서 할당 받은 Gateway 를 입력합니다.

* 기본 DNS 서버 : ISP 에서 할당 받은 Primary DNS Address 를 입력합니다.

* 보조 DNS 서버 : ISP 에서 할당 받은 Secondary DNS Address 를 입력합니다.

4) 모든설정이 끝나면 위그림 하단의 [저장]버튼을 클릭한후 인터넷 창을 닫고 나오면

됩니다.

4-4. PPTP 설정 방법

- 인터넷 익스플로어(Internet Explorer) 에서 아래화면처럼 http://192.168.123.254/ 를  주소에 입력하고

엔터하면 “네트워크 암호 입력” 팝업창이 나옵니다.

다음의 “네트워크 암호 입력창”이 나오면 아무 입력없이 [확인] 버튼을 바로 누릅니다.

2) 먼저 4개의 인터넷 연결 목록에서 [PPTP] 을 선택합니다.

3) 다음은 입력해야 하는 세부 내용입니다. 설명대로 입력을 해주시면 됩니다.

밑줄친 부분은 필수 입력란 입니다. 나머지는 기본설정대로 두어도 됩니다.

* 어댑터 주소 : 맥 어드레스 관리 부분은 기본 설정대로 두면 됩니다.

* 장치/컴퓨터 이름 : 임의의 이름을 부여할수 있습니다. 기본 설정대로 두면 됩니다.

* 도메인 이름 : 사용자가 원하는 도메인 이름을 부여합니다. 기본 설정대로 두면 됩니다.

* PPTP 계정 : 여러 개의 계정이 있을 때 3개까지 계정 프로필을 만들수 있습니다.

기본 설정대로 둡니다.

* 사용자 아이디 : ISP(한국통신,하나로) 에서 부여한 사용자 아이디를 입력합니다.

* 비밀번호,확인 : ISP(한국통신,하나로)에서 부여한 사용자 비밀번호를 입력하고

확인합니다.

* 서버 IP : 공유하기전 인터넷을 사용하던 PC의 TCP/IP의 게이트웨이 주소를 입력합니다.

* 최대 패킷 사이즈 : 전송 패킷에 대한 크기를 제어할수 있습니다. 기본 설정대로 둡니다.

* 고정 IP 주소 : 공유하기전 인터넷을 사용하던 PC의 TCP/IP의 IP 주소를 입력합니다.

* 고정(기본,보조)DNS 서버 : DNS 서버를 입력하는 부분입니다. 기본 설정대로 둡니다.

* 정지 대기 시간[  ]이면 자동 끊김 : 정해진 시간동안 활동이 없을 때 인터넷 연결을

끊게 되며 기본 설정대로 두면 됩니다.

* 자동 재연결:인터넷 에 끊겼을 때 자동으로 연결시도를 합니다. 체크를 해줍니다.

4) 모든설정이 끝나면 위그림 하단의 [저장] 버튼을 클릭한후 인터넷 창을 닫고 나오면 됩니다.

제 5 장 무선 설정 방법(Wireless Lan)

이 메뉴는 무선 통신 및 무선 네트웍을 사용하고자 할 때 설정하는 부분입니다.

다음 설정부분은 기본값으로 두어도 무선인터넷 및 네트웍을 하실수 있습니다.

주의) Air-400K와 무선랜카드를 장착한 PC간에 무선이 안될 경우 Network ID(SSID),Channel에서 Air-400K와 PC을

동일하게 설정하고 Wep Security(암호설정)이 되어 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.

1.장치/컴퓨터 이름

기본값으로 두어도 됩니다. 임의로 지정할수 있습니다.

1.SSID(네트웍 아이디)

네트웍 아이디는 무선랜을 식별하도록합니다.동일한 네트웍아이디를 가지는 Air-400K와 PC간의 무선 통신을

가능하게 합니다. 기본세팅은 [untitled] 로 설정되어 있으며 다른 값으로 지정할 경우 무선랜 사용자와 동일하게 설정을 해야합니다. 기본값으로 두어도 됩니다.

예) Air-400K의 SSID가 MAX이면 PC의 무선랜카드의 SSID도 MAX 이어야 합니다.

2.채널

11개의 유효한 채널이 있습니다.무선랜 사용자와 동일한 채널로 지정해주어야 합니다

기본값은 [channel 3] 입니다.

3.전송율

전송율은 전송 데이터 패킷에 대한 속도입니다.기본값은 [ALL]입니다. 기본값으로 두면 됩니다.

4.보안설정

이 기능은 외부의 사용자(인증받지 않은 사용자)가 자신의 AP(Air 400K)에 접근하여 인터넷등의 작업 또는 설정 변경등을 막기 위한 보안키입니다. 사용하기 위해서는 WEB Key 설정을 Encryption 64bits(입력형태가 [ASCII]일경우 5개의 문자사용,HEX(16진수0-9,a-f,A-F)모드일 경우 10개 문자 사용)나 Encryption 128bits(입력형태가 ASCII일 경우 13개의 문자사용, HEX(16진수0-9,a-f,A-F)모드일 경우 26개의 문자 사용)를 선택해주십시오.기본값은 [disable]입니다.  기본값으로 두어도 됩니다.

[부   록  A]

● DHCP서버

DHCP는 공유기가 포트에 연결된 컴퓨터마다 자동으로 IP주소를 지정해 주는 기능.(Default : 사용함)

( 랜주소(인터넷 공유기 주소)

- IP주소 : 공유기의 IP 주소입니다. 기본값인 192.168.123.254 로 두면 됩니다.

- 서브넷 마스크 : 공유기의 서브넷 마스크입니다.  기본값인 255.255.255.0 으로 두면 됩니다.

( DHCP 서버(server)

- DHCP서버 시작 IP주소 : 자동으로 할당될 IP주소의 시작점을 말하며, 기본값은 192.168.123.1 입니다.

시작주소를 변경하려면 마지막 자리만 원하는 수로 수정하기 바랍니다.

- DHCP서버 마지막 IP주소 : 자동지정으로 사용할 IP주소의 개수를 나타냅니다.  (기본값 128, 최대 253)

- 정적 DHCP IP & 맥주소(MAC addr.) : DHCP가 자동으로 IP주소를 할당하게 되므로, 컴퓨터 추가 혹은

제거시 임의로 IP주소가 바뀔 수 있습니다. IP를 고정적으로 사용하고자 하는 PC의 랜카드 맥주소를

등록시켜 놓으면 이러한 변동을 방지할 수 있으며, 최대 32개까지 등록할 수 있습니다.

버튼을 클릭하면 다음과 같은 등록화면이 나타납니다.

- 고정 DHCP 할당

IP 주소 : 고정으로 사용하고자 하는 IP를 입력합니다.

맥(MAC)주소 : 입력한 IP 주소에 해당하는 랜카드의 맥주소를 입력합니다.

- 윈스 서버(WINS Server) : WINS(Windows Domain Name Server) 를 사용하는 경우 해당 서버의 IP를 입력

하여 줍니다. 일반 사용자의 경우는 설정할 필요는 없습니다.

● 고급설정

[관리 및 비밀번호]

- 관리자 비밀번호 변경 : 관리자 비밀번호 변경에 체크한 후, 공유기 설정화면에 접속하기 위한 비밀번호를

설정할 수 있습니다. (기본값 : 비밀번호 없음)

- 관리자 제한 : 사용함에 체크하시고 공유기를 관리하기 위해 선택된 컴퓨터의 맥주소를 입력하여 주시면,

설정완료 후에는 올바른 비밀번호 인증을 거친 할당된 컴퓨터만 공유기를 관리할 수 있습니다.

(기본값 : 사용안함)

- 주의 : 관리 컴퓨터가 설정되면 인터넷을 통한 관리가 전혀 허용되지 않으며, 1대만 등록시킬 경우

에는 ‘관리자 2’는 모두 ‘FF-FF-FF-FF-FF-FF’ 로 설정해 주기 바랍니다.

- 인터넷을 통한 관리/차단 : 기본설정이 끝나고 인터넷이 연결된 상태에서 인터넷을 통한 공유기 관리를 허

용 또는 차단하는 기능입니다. (기본값 : 사용안함)

- 원격관리 포트변경 : 인터넷을 통한 관리를 허용할 경우 사용될 포트번호를 임의로 지정할 수 있습니다.

(기본값 : 80)

[가상서버]

특정 로컬컴퓨터를 서버로써 활용할 수 있습니다.

서버추가

- 방법 : By Name(표준 포트번호를 선택하여 사용) 과 By Port(임의로 포트번호를 지정) 를 선택.

- 어플리케이션(Port) : By Name을 선택할 경우 활성화되며, 미리 입력된 표준포트번호 목록을 선택하여 쉽게

설정할 수 있습니다.  By Port 선택시는 비활성화 됩니다.

- 포트타입 : 사용하고자 하는 포트 형태를 지정합니다.

- 단일/범위 : 사용되는 포트번호가 단일형태인지 범위형태인지를 지정합니다.

- Port넘버 : By Port 설정시 사용하고자 하는 포트번호를 수동으로 입력하여 줍니다.

- 로컬서버 IP 주소 : 서버로 이용할 컴퓨터의 IP 주소를 지정합니다.

서버목록 : 설정 완료된 목록이 나타납니다.  최대 24개의 서버목록을 추가할 수 있습니다.

[DMZ 설정]

공유기의 방화벽으로 인하여 접속할 수 없는 일부 인터넷 응용프로그램의 양방향 통신을 지원하여 제약이 없이 온라인 게임과 특정 프로그램을 이용할 수 있도록 합니다.  멀티 IP의 경우에는 최대 4대까지 DMZ기능을 설정할 수 있습니다. 아래 화면은 가상서버아래에 있습니다.

- DMZ인터넷(WAN) IP 주소 : 할당된 공인 IP 주소가 입력되어 있으며, 멀티 IP 서비스의 경우는 해당하는

공인 IP 를 입력시켜 주면됩니다.

- DMZ랜(LAN) IP 주소 : DMZ 기능을 사용할 로컬 컴퓨터의 IP주소를 입력합니다.

- DMZ목록 : DMZ 기능이 설정된 로컬 컴퓨터의 목록을 보여줍니다.

[패킷필터]

특정 사용자가 인터넷에 접속하고자 함을 막거나, 특정 인터넷 서비스가 불가능하도록 할 수 있습니다. 3가지의 필터방식이 있으며, 각 필터는 filter(drop, 차단) 와 forward(pass, 허용)형식을 지정합니다.

- 네트웍 어댑터 주소 필터 : 설정된 어댑터 주소를 가진 랜카드를 장착한 로컬 컴퓨터의 인터넷 통

신을 허용하거나 차단합니다.

- IP주소필터 : 하나의 IP 주소나 그 범위를 지정하여 해당 컴퓨터의 인터넷 통신 방향을 지정하여

줍니다.

로컬IP에서 : 공유기에 연결되어 있는 로컬 컴퓨터 중 설정된 IP를 가진 컴퓨터의 인터넷 연결을

차단 또는 허용합니다.

원격IP까지 : 외부에서 접속해 오려고 하는 컴퓨터의 IP를 등록하면 그 접근을 차단 또는 허용할

수 있습니다.

- TCP/UDP 포트 차단 : 지정된 포트번호로 접속하려는 컴퓨터를 차단 또는 허용합니다.

- 필터목록 : 설정된 필터들의 목록을 보여줍니다.

[정적라우트]

로컬랜에 다른 라우터나 게이트웨이가 존재할 때 패킷에 대한 최적의 경로를 지정하여 트래픽을 해결할수 있으며 로컬랜에 Air-400K 만을 가지고 네트웍을 구축할때는 이기능에 대한 설정은 그대로 두면 됩니다.

[E-Mail 체크]

공유기내에 받는 메일서버주소(POP3)를 지정하고 계정을 입력한 후, 메일 확인 간격(시간)을 입력하여 두면 공유기가 메일도착여부를 지정된 시간마다 확인하여 LED 표시를 통하여 메일의 도착여부를 알려줍니다.

[유동DNS(DDNS)]

유동 IP를 도메인으로 연결시켜 주기 위해 이용되는 DynDns, HomeDns 등의 서비스에 공유기가 접속을 유지해 주기 때문에 정기적으로 해당 서비스 페이지에 접속을 해야하는 불편함을 없애줍니다.

● 상  태

[인터넷 연결 상태]

현재 공유기의 설정된 항목을 바탕으로 인터넷에 연결되어 있는 상태를 한 눈에 알아볼 수 있도록 목록을 보여줍니다.  ‘해제/끊김’ 버튼은 인터넷 연결을 끊고 부여받은 IP를 초기화하며, ‘갱신/연결’버튼은 다시 인터넷에 연결시킵니다.

[세션목록]

공유기에 연결된 컴퓨터가 인터넷 사이트 방문시, 출발지의 IP주소와 포트번호, 도착지의 IP와 포트번호를 기록으로 남깁니다.

[사용자 목록]

현재 공유기에 연결된 사용자의 IP, 맥주소, 연결시간과 컴퓨터 이름을 한눈에 파악할 수 있습니다.

● 기타설정

설정 초기화 : 공유기의 모든 설정상태를 공장 초기화값으로 바꿉니다.

설정저장 : 현재 설정된 상태를 파일로 저장하고 다시 불러들여 적용시킬 수 있습니다.

펌웨어 업그레이드 : 펌웨어를 다운로드 받으신 후, 파일지정을 해 주시면 공유기 펌웨어 업그레이드를 쉽게 할

수 있습니다.

[부   록  B]  각 통신사 별 DNS서버 주소

| ISP별 DNS 주소 |
| --- |
| 두루넷 | 210.117.65.1 / 210.117.65.2 |
| 신비로 | 202.30.143.11 / 203.240.193.11 |
| 데이콤 | 164.124.101.2 / 203.248.252.2 |
| 하나로 | 210.180.98.69 / 210.94.0.7 |
| 한국통신 ADSL | 168.126.63.1 / 168.126.63.2 |
| 드림라인 | 210.181.4.25 / 210.181.1.24 |

[부   록  D] 장애유형 및 조치방법

| 번호 | 장애증상 | 원인 | 조치방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 공유기에 연결된 PC의 IP가 초기화를 진행해도 매뉴얼과 다릅니다. 가령, 169.254.xxx.xxx와 같은 IP를 받아옵니다. | 회선의 불량 혹은 접촉상태의 불량 | UTP케이블을 교체해 봅니다. 테스트기로 검사되었을 지라도 실제 접촉상태가 불량일 수도 있습니다. |
|  |  | 랜카드 드라이버의 오류 | 랜카드 드라이버를 다시 설치합니다. |
|  |  | ADSL인 경우, 접속프로그램이 정식 공유기 IP를 받아오는데 문제를 일으킵니다. | [프로그램 추가/제거]를 이용하여 접속프로그램을 깨끗하게 제거합니다. (제거하기 전에 접속프로그램을 원본으로 보관해 두시는 것이 만일의 경우를 대비하여 좋습니다. |
|  |  | 랜카드와의 호환성 결여 | IP를 수동지정합니다. IP : 192.168.123.xxx(xxx : 1~253) Subnet mask : 255.255.255.0 Gateway : 192.168.123.254 DNS : 해당 ISP의 DNS |
|  |  | 어댑터 출력이 약합니다. 출력이 약할 경우, LED는 정상작동 하더라도, 실제 공유기 작동상태가 불능이 됩니다. | 어댑터를 교체해 주시기 바라며, 확실하게 정상출력되는 어댑터를 테스트용으로 소지하고 계시기 바랍니다. |
|  |  | 공유기 소프트웨어의 작동 오류 | 공유기를 물리적으로 reset합니다. |
| 2 | Ip는 정상적으로 받아오지만 공유기로 ping테스트가 되지 않습니다. (Request timed out) | 공유기 소프트웨어의 작동 오류 | 공유기를 물리적으로 Reset합니다. |
| 3 | IP도 정상이며, ping테스트까지 완료되었지만, 인터넷 익스플로러에서 192.168.123.254창이 열리지 않습니다. | ADSL인 경우, 접속프로그램이 문제일 수 있습니다. | [프로그램 추가/제거]를 이용하여 접속프로그램을 깨끗하게 제거후 재부팅하세요. (제거하기 전에 접속프로그램을 원본으로 보관해 두시는 것이 만일의 경우를 대비하여 좋습니다.) |
|  |  | 인터넷 익스플로러의 임시 인터넷 파일, 쿠키값, 그리고 프록시 서버 설정등이 문제 될 수 있습니다. | 인터넷 익스플로러의 [도구]-[인터넷 옵션] -[일반] : 파일삭제(오프라인 항목 모두삭제 체크), 쿠키삭제(익스플로러 6.0) -[연결] : ‘전화연결을 사용하지 않음’에 체크합니다.(ADSL의 경우), [LAN 설정]버튼을 클릭하여 체크되어 있는 항목이 있다면 모두 해제 합니다. |
|  |  | 백신 프로그램의 시스템 및 인터넷 실시간 감시가 문제 될수 있습니다. | 백신 프로그램의 실시간 감시기능을 잠시 중단합니다. 혹은 백신 프로그램을 종료시킵니다. |
|  |  | 공유기 소프트웨어의 작동오류 | 공유기를 물리적으로 Reset합니다. |
| 4 | WAN포트에 케이블을 연결해도 LED가 동작하지 않습니다. | 케이블의 불량 및 접지상태의 불량여부 | 케이블을 교체하거나 UTP케이블을 다시 표준방식으로 제작합니다. |
|  |  | 외장형 모뎀이 CROSS케이블을 사용하는 모델인지 확인 | CROSS케이블로 교체합니다. |
|  |  | 공유기의 WAN포트 불량 | 공유기를 교체하셔야 합니다. |
| 5 | 케이블 방식으로 설정하였으나 IP값이 모두 0이며, 인터넷 연결이 되지 않습니다. | 외장형 모뎀의 전원을 끄지 않으면, 외장형 모뎀에 저장된 기존의 MAC주소 정보가 갱신되지 않습니다. | 외장형 모뎀과 공유기 전원을 모두 끄고, 연결을 다시 정확하게 확인하니다. 전원은 반드시 외장형 모뎀을 먼저 켜고 나서 LED가 완전히 점등된후에 공유기를 켜주셔야 합니다. |
|  |  | 인터넷 서비스 업체에서 MAC주소를 체크하는 경우(홈랜등…) | 공유기의 설정메뉴에서 공유기 자체의 MAC 주소를 랜카드의 MAC주소로 수정한후 전원켜는 순서를 지켜주십시오. |
| 6 | 자동접속 기능이 내장된 외장형 모뎀을 사용합니다. | 자동접속기능은 이미 외장형 모뎀에서 인증이 완료되기 때문에 공유기에서 다시 인증절차를 거칠 필요가 없습니다. | 공유기를 케이블 모뎀 방식으로 설정합니다. 만약 인터넷 연결이 불가능하다면, 부록C를 참조하시고, 그이외의 모델을 사용하신다면, ADSL기사에게 연락하시어 수동으로 변경하시기 바랍니다. |
| 7 | 접속프로그램을 사용하는데도 설정이 안됩니다. | ID와 비밀번호가 다릅니다. | 인터넷 서비스 고객지원실로 접속 아이디와 비밀번호를 문의 합니다. |
| 8 | VDSL인데 DSL/ADSL방식으로 설정해도 IP값을 받아오지 못하여 인터넷이 연결이 안됩니다. | VDSL은 컴퓨터에서 인증하는 것이 아닌 외장형 모뎀에서 인증이 완료되는 경우이므로, 케이블 모뎀 방식으로 설정하여야 합니다. | 공유기를 케이블 모뎀 방식으로 설정합니다. |

기타) MSN,P2P프로그램,온라인 게임등에 관련된 사항은 저희 홈페이지 http://www.eunicorn.co.kr를  참조해주시기바랍니다.

[부 록  E] 공유기의 물리적 Reset 방법

관리자 패스워드 분실시나 기타 에러에 대한 공장 초기화 방법은 전원이 켜져있는 상태에서 뒷면의 [Reset] 버튼을 5~6초 정도 누르고 떼면 됩니다. 단 랜포트에 연결된 PC의 랜케이블은 제거후

실시합니다.

[부   록  F] 제 품 규 격

| 항 목 | 규 격 |
| --- | --- |
| Standards | IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3x Flow Control |
| Frequency | 2.412 GHz to 2.4835 GHz DSSS |
| Security Encryption | 64-bit,128-bit WEP encryption |
| Antenna | Two fixed type antennas |
| Data Rate(Wireless) | 1, 2, 5.5, and 11Mbps |
| Ports | WAN : One 10/100Mbps RJ-45 port for Cable / DSL Modem LAN : Four 10/100Mbps switched ports |
| Cabling type | UTP Category 3 or better (10Base-T) UTP Category 5 or better (100Base-TX) |
| Protocols Supported | IP, NAT, ARP, ICMP, DHCP client/server, PPPoE PPP, PAP, CHAP, NTP, HTTP, TFTP, P0P3 |
| Management | Web-Based configuration and management GUI program for Windows 98/ME/NT/2000/XP |
| Input power specifications | DC 5V |
| Physical Dimension | 158 x 103 x 27 mm (W x D x H) |
| Weight | 220g |
| Agency and Regulatory | FCC part 15 Class B, CE, VCCI, C-tick, BSMI |
| Operating Temperature | 0℃ to 50℃ |
| Operating Humidity | 0 ~ 90% non-condensing |

● LED 상태

| LED | Color | Status | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Power / Err | 녹색 | 점등 | 정상작동 |
|  | 적색 | 점등 | 이상발생 |
| Internet | 녹색 | 점등 | WAN Port 에 전용선 정상연결됨. |
|  |  | 점멸 | 데이터 송수신을 표시. |
| WLAN | 녹색 | 점멸 | 데이터 송수신 |
| Local (1 ~ 4) | 녹색 | 점등 | LAN Port 에 PC가 정상연결됨. |
|  |  | 점멸 | 데이터 송수신을 표시. |
| Mail Alert | 오렌지색 | 1 회 점멸 | 수신된 E-Mail이 5개 미만임. |
|  |  | 2 회 점멸 | 수신된 E-Mail이 5개 이상 10개 미만임. |
|  |  | 3 회 점멸 | 수신된 E-Mail이 10개 이상 20개 미만임. |
|  |  | 4 회 점멸 | 평상시 / 20개 이상의 E-Mail 수신시. |